Przetwarzanie żywego obrazu z użyciem układu logiki programowalnej

1. Wiadomości wstępne
### 1.1 Opis projektu
Naszego projekt jest implementacja modułu produkcji żywego obrazu z efektem “green screen”. Obraz odbierać będziemy z kamery D5M dołączonej do zestawu DE2-70 przez 40-pinowy Expansion Header, następnie obraz zostanie przetworzony przez zaimplementowany moduł tak by zielone tło zastąpić statycznym obrazem wgranym w układ, następnie obraz zostanie wyświetlony za pośrednictwem portu VGA na podłączony monitor.
### 1.2 Używany sprzęt
- Altera DE2-70 Board
- TRDB-D5M 5MP Digital Camera Development Kit
- Wyświetlacz z interfejsem VGA

# 2. Przebieg wykonania projektu
1. Zaprojektowano strukturę systemu
2. Stworzono moduł obsługi VGA – został przetesowany poprzez wyświetlania prostych figur geometrycznych. Moduł zapobiega błędom poprzez ograniczenie sygnałów RGB poza granicami ekranu. Dla modułu stworzono także moduł pętli fazowej.
3. Stworzono moduł konwertujący dane obierane przez kamerę w surowym formacie do formatu RGB.
4. Stworzono prosty moduł wyświetlacza segmentowego. Służy on do wyświetlania licznika klatek, które odebrała kamera. Zostają one wyświetlone w formacie heksadecymalnym.
5. Stworzono moduł obioru danych przez kamerę, dane zostają następnie przesłane do modułu RAW2RGB, którego wyjścia to wejścia modułu przesyłającego obraz przez VGA.
6. Stworzono moduł komunikacji z kamerą poprzez magistralę I2C. Uzyskano pełną kontorolę nad parametrami obrazu kamery.
Otrzymaliśmy następujące wyniki:

Problem wynika z nieprawidłowej synchronizacji pomiędzy kamerą a wyświetlaczem VGA. Klatka otrzymana od kamery zostaje wyświetlona w kilkudziesięciu liniach obrazu.
Dołożyliśmy starań aby dobrać parametry obydwóch urządzeń tak aby uzyskać prawidłowy obraz, wykonując pomiary częstotliwości przy pomocy oscyloskopu.

 Niestety nie uzyskaliśmy upgragnionego efektu. Możliwe	rozwiązania to:
- Dodanie bufora umieszczonego w pamięci zewnętrznej.
- Zakodowanie obrazu w 6 bitach na piksel tak aby zmieścił się w pamięci wewnętrznej obrazu,
- Dalsza eksperymentacja z synchronizacją.

# 3. Opis architektury sprzętowej

Ilustracja 1: Diagram architektury sprzętowej

Komunikacja z monitorem prowadzona jest za pomocą wyjścia VGA, do którego trafia sygnał cyfrowy wytwarzany w układzie Cyclone II.

Obraz uzyskiwany jest z kamery poprzez GPIO (General Purpose Input Output) wpiętej w gniazdo Expansion Header 2 układu DE2-70.

Dokładniejszy opis interfejsów znajduje się w rozdziale poniżej.

# 4. Opis architektury oprogramowania (logiki programowalnej)

Ilustracja 2: Diagram poziomu zerowego

Poniżej zamieszczamy dokładniejszy opis wszystkich aspektów naszego projektu.

Opis interfejsu VGA

Rysunek przedstawia złącze damskie DE15
Najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem interfejsu fizycznego dla VGA jest 3-rzędowe, 15 pinowe złącze DE15, nazywane inaczej D-Sub lub HD-15. Obsługuje ono duży zasięg rozdzielczości obrazu od 640×350px przy 70 Hz (24 MHz) przez 1280×1024px (SXGA) przy 85 Hz (160 MHz) aż do 2048×1536px (QXGA) przy 85 Hz (388 MHz).
Interfejs fizyczny realizowany na złączu DE15:

Pin 1	RED	Red video	Pin 9	KEY/PWR	formerly key, now +5V DC
Pin 2	GREEN	Green video	Pin 10	GND	Ground (VSync, DDC)
Pin 3	BLUE	Blue video	Pin 11	ID0/RES	formerly Monitor ID bit 0, reserved since E-DDC
Pin 4	ID2/RES	formerly Monitor ID bit 2, reserved since E-DDC	Pin 12	ID1/SDA	formerly Monitor ID bit 1, I²C data since DDC2
Pin 5	GND	Ground (HSync)	Pin 13	HSync	Horizontal sync
Pin 6	RED_RTN	Red return	Pin 14	VSync	Vertical sync
Pin 7	GREEN_RTN	Green return	Pin 15	ID3/SCL	formerly Monitor ID bit 3, I²C clock since DDC2
Pin 8	BLUE_RTN	Blue return

Układ DE2_70 jest wyposażony w układ obsługujący te wyjścia – naszą rolą było stworzenie logiki obsługującej ten układ.

Interfejs w głównym module	Opis
oVGA_CLOCK	zegar synchronizujący wysyłanie poszczególnych klatek
oVGA_HS	sygnał synchronizacji poziomej
oVGA_VS	sygnał synchronizacji pionowej
oVGA_BLANK_N
oVGA_SYNC_N
oVGA_R	dane koloru czerwonego (10 bitów)
oVGA_G	dane koloru zielonego (10 bitów)
oVGA_B	dane koloru niebieskiego (10 bitów)

Interfejs w głównym module	Deklaracja typu wewnątrz modułu
oVGA_CLOCK	output oVGA_CLOCK;
oVGA_HS	output oVGA_HS;
oVGA_VS	output oVGA_VS;
oVGA_BLANK_N	output oVGA_BLANK_N;
oVGA_SYNC_N	output oVGA_SYNC_N;
oVGA_R	output [9:0] oVGA_R;
oVGA_G	output [9:0] oVGA_G;
oVGA_B	output [9:0] oVGA_B;

Logika sterowania tym układem zostaje przeniesiona z głównego modułu GreenScreen do modułu vga_controller.

Opis modułu vga_controller

Definicja modułu	Zadeklarowanie instancji tego modułu w module głównym
module vga_controller( / inRed, / inGreen, / inBlue, / outRequest, / outVGA_R, / outVGA_G, / outVGA_B, / outVGA_H_SYNC, / outVGA_V_SYNC, / outVGA_SYNC, / outVGA_BLANK, / iCLK, / iRST_N, / );	vga_controller vga ( .outRequest(Read), .inRed(outVideo[9:0]), .inGreen(outVideo[19:10] / .inBlue(outVideo[28:10]), / .outVGA_R(oVGA_R), .outVGA_G(oVGA_G), .outVGA_B(oVGA_B), .outVGA_H_SYNC(oVGA_HS), .outVGA_V_SYNC(oVGA_VS), .outVGA_SYNC(oVGA_SYNC_N), .outVGA_BLANK(oVGA_BLANK_N), .iCLK(VGA_CTRL_CLK), .iRST_N(DLY_RST_2) / );

Interfejs	Deklaracja typu
inRed	input [9:0] inRed;
inGreen	input [9:0] inGreen;
inBlue	input [9:0] inBlue;
outRequest	output reg outRequest;
outVGA_R	output reg [9:0] outVGA_R;
outVGA_G	output reg [9:0] outVGA_G;
outVGA_B	output reg [9:0] outVGA_B;
outVGA_H_SYNC	output reg outVGA_H_SYNC;
outVGA_V_SYNC	output reg outVGA_V_SYNC;
outVGA_SYNC	output reg outVGA_SYNC;
outVGA_BLANK	output reg outVGA_BLANK;
iCLK	input iCLK;
iRST_N	input iRST_N;

Moduł używa pliku konfiguracyjnego vga_config.txt. Deklaruje on parametry obrazu. Jego treść to:
//	Horizontal Parameter	( Pixel )
parameter	H_SYNC_CYC	=	112;
parameter	H_SYNC_BACK	=	248;
parameter	H_SYNC_ACT	=	1280;
parameter	H_SYNC_FRONT	=	48;
parameter	H_SYNC_TOTAL	=	1688;
//	Vertical Parameter	( Line )
parameter	V_SYNC_CYC	=	3;
parameter	V_SYNC_BACK	=	38;
parameter	V_SYNC_ACT	=	1024;
parameter	V_SYNC_FRONT	=	1;
parameter	V_SYNC_TOTAL	=	1066;
//	Start Offset
parameter	X_START = H_SYNC_CYC+H_SYNC_BACK;
parameter	Y_START = V_SYNC_CYC+V_SYNC_BACK;

Jak widać moduł kontrolujący wyjście VGA jest dosyć prosty, obsługuje generowanie poprawnego sygnału na pinach oraz wysyłanie szeregowe wartości kolorów.
Zatem nasz moduł musi przejąć odpowiedzialność za prawidłową synchronizację pionową i poziomą obrazu.

Rysunek prezentujący poszczególne szczeliny czasowe służące do synchronizacji obrazu, proporcje zostały zmienione w celu poprawienia
Przebiegi sygnałów sterujących
czytelności.

Diagram pseudo-DFD pokazujący działanie modułu.

Aby zapewnić prawidłowe działania skorzystamy z dwóch liczników.
//	Counters for X and Y
reg	[12:0]	H_Cont;
reg	[12:0]	V_Cont;

Licznik jest inkrementowany H_Cont co interwał.
mVGA_H_SYNC jest ustawiany na stan niski w początkowej fazie
linii.

always@(posedge iCLK or negedge iRST_N)
begin
if(!iRST_N) // Do not draw when reset
begin
H_Cont	<= 0;
mVGA_H_SYNC	<= 0;
end
else
begin
// Increments while in correct horizontal area
if( H_Cont < H_SYNC_TOTAL )
H_Cont <= H_Cont + 1;
else
H_Cont <= 0;
//
if( H_Cont < H_SYNC_CYC )
mVGA_H_SYNC	<= 0;
else
mVGA_H_SYNC	<= 1;
end
end

Licznik V_Cont gdy H_Cont jest równy 0.
mVGA_V_SYNC jest ustawiany na stan niski w początkowej
fazie klatki.

always@(posedge iCLK or negedge iRST_N)
begin
if(!iRST_N) // Do not draw when reset
begin
V_Cont	<=	0;
mVGA_V_SYNC	<=	0;
end
else
begin
//	When we are at the start of the line
if(H_Cont==0)
begin
// Increments while we are in correct vertical area
if( V_Cont < V_SYNC_TOTAL )
V_Cont <= V_Cont + 1;
else
V_Cont <= 0;
// Checking if we are in the area in which sync should be low
if(	V_Cont < V_SYNC_CYC )
mVGA_V_SYNC <= 0;
else
mVGA_V_SYNC <= 1;
end
end
end

Ponadto zapewnione utrzymanie sygnałów kolorów na poziomie niskim poza obszarem obrazu.

assign	mVGA_R	= (	H_Cont >= X_START && H_Cont<X_START + H_SYNC_ACT &&
V_Cont >= Y_START && V_Cont<Y_START + V_SYNC_ACT )
?	inRed	:	0;
assign	mVGA_G	= (	H_Cont >= X_START && H_Cont<X_START + H_SYNC_ACT &&
V_Cont >= Y_START && V_Cont<Y_START + V_SYNC_ACT )
?	inGreen	:	0;
assign	mVGA_B	= (	H_Cont >= X_START && H_Cont<X_START + H_SYNC_ACT &&
V_Cont >= Y_START && V_Cont<Y_START + V_SYNC_ACT )
?	inBlue	:	0;

Zmienne, którym powyżej przypisywane są wartości to tymczasowe, 10 bitowe rejestry.
Poniżej wykonywana co zegar, która przypisuje zmiennym wyjściowym wartości z rejestrów tymczasowych:

always@(posedge iCLK or negedge iRST_N)
begin
if (!iRST_N)	// Checking if reset is high
begin
outVGA_R <= 0;
outVGA_G <= 0;
        outVGA_B <= 0;
outVGA_BLANK <= 0;
outVGA_SYNC <= 0;
outVGA_H_SYNC <= 0;
outVGA_V_SYNC <= 0;
end
else
begin
outVGA_R <= mVGA_R;
outVGA_G <= mVGA_G;
outVGA_B <= mVGA_B;
outVGA_BLANK <= mVGA_BLANK;
outVGA_SYNC <= mVGA_SYNC;
outVGA_H_SYNC <= mVGA_H_SYNC;
outVGA_V_SYNC <= mVGA_V_SYNC;
end
end